Presseinformation

Gut kombiniert!

Neues Schutztürsystem von Pilz mit allen Sicherheitsfunktionen

Ostfildern, 09. November 2009 – Sämtliche Sicherheitsfunktionen in einem, das bietet das neue System von Pilz zur sicheren Überwachung von Schutztüren: Das nur 45mm breite PSENsgate, eine Kombination aus Elektronik und Mechanik, ermöglicht es, mit nur einem System die höchste Sicherheitskategorie zu erreichen. Auf kleinstem Raum bringt PSENsgate Schutztürüberwachung, sichere Zuhaltung mit Flucht-/Hilfsentriegelung sowie Not-Halt-, Anforderungs- und Quittiertaster als zusätzliche Funktionen zusammen.

Mit PSENsgate stehen in nur einem einbaufertigen System alle Sicherheitsfunktionen und Bedienelemente für Schutztüren zur Verfügung. Der integrierte Not-Halt ermöglicht es sichere Eingänge einzusparen. Zudem ist das sichere Schutztürsystem dank optionalem Zustimmtaster einfach erweiterbar.

Ein Mehr an Sicherheit für die Schutztürüberwachung

Eine Codierung sorgt für höchsten Manipulations- und Umgehungsschutz. Zusätzlich lässt sich durch ein Vorhängeschloss am Riegel auch eine Schließsperre realisieren. Da Bolzenabriss und Riegelbruch sicher erkannt werden, bietet PSENsgate ein Mehr an Sicherheit für Maschinen mit einem besonders hohen Gefahrenpotenzial. Dieses schließt auch den Schutz vor gefährlichen Bewegungen und Nachlauf ein.

PSENsgate ist einsetzbar in Anwendungen bis PL e nach EN ISO 13849-1, SIL 3 nach EN/IEC 62061 bzw. bis Sicherheitskategorie 4 nach EN 954-1.

Auch eine Reihenschaltung bei unvermindert hoher Sicherheit ist mit weiteren Schutztürsystemen PSENsgate, dem berührungslosen Schutztürsystem PSENslock und den kodierten Sicherheitsschaltern PSENcode möglich.

Sichere Schutztürsysteme PSENsgate sind einsetzbar in allen Branchen, überall dort wo Schutztüren immer wieder zu Montage- und Betriebszwecken geöffnet werden müssen.

Zeichen: 1.724

Download von Text und Foto unter www.pilz.de.

Um direkt auf die entsprechende Internetseite im Pressezentrum zu gelangen, geben Sie auf der Einstiegsseite www.pilz.de rechts oben bitte den Webcode 6047 ein.

Pressefoto (Pilz GmbH & Co. KG)

PSENsgate – ein Schutztürsystem für alle Sicherheitsfunktionen.

Zum Unternehmen Pilz

Pilz ist heute mit weltweit über 1.300 Mitarbeitern international agierender Technologieführer in der Automatisierungstechnik. In diesem Bereich entwickelt sich Pilz konsequent zum Komplettanbieter mit Lösungen für die Sicherheits- und Steuerungstechnik.

Neben dem Stammhaus in Deutschland ist Pilz mit Tochtergesellschaften und Außenstellen in 24 Ländern vertreten.

Zu den Produkten zählen Sensorik, elektronische Überwachungsgeräte, Automatisierungslösungen mit Motion Control, Sicherheitsschaltgeräte, programmierbare Steuerungssysteme sowie der Bereich Bedienen und Beobachten. Für die industrielle Vernetzung stehen sichere Bussysteme, Ethernetsystem sowie industrielle Funksysteme zur Verfügung.

Pilz bietet darüber hinaus ein umfassendes Dienstleistungsprogramm, zu dem auch ein vielfältiges Schulungsangebot gehört. Mit Sicherheitsberatung und Engineering steht ein durchgängiger und kompetenter Service zur Verfügung - von der sicherheitstechnischen Überprüfung des Maschinenparks über die Risikoanalyse bis zur Systemintegration und Verifikation beim Kunden.

# Text boxes

Anschrift/	Pilz GmbH & Co. KG
Adresse:	Sichere Automation
	Felix-Wankel-Straße 2
	73760 Ostfildern
	Deutschland/Germany

Kontakt für 	Nicole Oberender

Journalisten/	Presse- und Öffentlichkeits-

Contact for           arbeit/ Public Relations

Journalists:

Telefon/Phone:	+49 711 3409-158

Telefax/Fax:	+49 711 3409-9158

E-Mail:	n.oberender@pilz.de

Internet:	www.pilz.de

Datum/Date:	09. November 2009

Seite/Page:	1/2