Pilz auf der EuroBLECH 2012 (23.- 27.10.) in Halle 12, Stand F69

PSENvip: Sicher Abkanten mit großen Werkzeugen

Ostfildern, 23. Oktober 2012 – Pilz erweitert das kamerabasierte Schutz- und Messsystem PSENvip um die Funktion Sonderwerkzeuge. Damit lässt sich an Pressen die Biegewinkelmessung auch bei großen Werkzeugformen sicher und normenkonform überwachen. Der TÜV NORD hat die Funktion zertifiziert.

Mit der neuen Funktion Sonderwerkzeuge, gibt es nun für das kamerabasierte Schutz- und Messsystem PSENvip eine Klassifizierung verschiedener Werkzeuggrößen: Während in Werkzeugklasse 1 die normengerechte Absicherung erfolgt, kann das Kamerabild bei den Werkzeugen der Klassen 2 und 3 das Werkzeug aufgrund seiner Größe nur teilweise erkennen. Mittels Höherlegen des Umschaltpunktes oder Änderung der Geschwindigkeit beim Herunterfahren auf das Blech kann PSENvip jetzt auch diese großen Werkzeugformen sicher überwachen.

An Abkantpressen kommen auch Werkzeuge zum Einsatz, die aufgrund ihrer Größe nicht mit herkömmlichen Lösungen abgesichert werden können. Nach der Norm EN 12622 „Sicherheit von Werkzeugmaschinen – Hydraulische Gesenkbiegepressen“ muss jede Biegelinie mit einem Schutzfeld abgesichert sein, das werkerseitig mindestens 15 mm vorgelagert ist. Herausforderung und Voraussetzung für die Erfüllung der normativen Vorgaben ist dabei, dass das Werkzeug komplett im Sichtfeld des Schutzsystems ist.

Besucher finden Pilz auf der EuroBLECH in Halle 12, Stand F69. http://www.pilz.de/euroblech/index.de.jsp

Zeichen: 1.180

Texte und Fotos stehen unter www.pilz.de auch zum Download bereit. Um direkt auf die entsprechende Internetseite im Pressezentrum zu gelangen, geben Sie auf der Homepage rechts den Webcode 9348 ein.

|  | Bildunterschrift: Das kamerabasierte Schutz- und Messsystem PSENvip von Pilz überwacht mit der Funktion Sonderwerkzeuge sicher die Biegewinkelmessung auch bei großen Werkzeugformen Foto: Pilz GmbH & Co. KG |
| --- | --- |

Pilz GmbH & Co. KG

Pilz ist mit weltweit rund 1.500 Mitarbeitern international agierender Technologieführer in der Automatisierungstechnik. In diesem Bereich entwickelt sich Pilz konsequent zum Komplettanbieter mit Lösungen für die Sicherheits- und Steuerungstechnik. Neben dem Stammhaus in Deutschland ist Pilz mit 28 Tochtergesellschaften und Niederlassungen auf allen Kontinenten vertreten.

Zu den Produkten zählen Sensorik, elektronische Überwachungsgeräte, Automatisierungslösungen mit Motion Control, Sicherheitsschaltgeräte, programmierbare Steuerungssysteme sowie der Bereich Bedienen und Beobachten. Für die industrielle Vernetzung stehen sichere Bussysteme, Ethernetsysteme sowie industrielle Funksysteme zur Verfügung.

Lösungen von Pilz kommen in allen Bereichen des Maschinen- und Anlagenbaus zum Einsatz, darunter auch in der Verpackungs- und Automobilindustrie sowie in den Branchen Windenergie, Transport und Pressen. Die Lösungen sorgen außerdem dafür, dass Gepäckförderanlagen in Flughäfen gefahrlos laufen, Theaterkulissen sich reibungslos bewegen und Seil- oder Achterbahnen sicher unterwegs sind.

Pilz bietet darüber hinaus ein umfassendes Dienstleistungsprogramm mit vielfältigem Schulungsangebot. Mit Sicherheitsberatung und Engineering steht zudem ein durchgängiger und kompetenter Service zur Verfügung.

Kontakt für Journalisten:

Martin Kurth				Sabine Karrer
Unternehmens- und Fachpresse		Fachpresse
Telefon: +49 711 3409-158		Telefon: +49 711 3409-7009
E-Mail: m.kurth@pilz.de			E-Mail: s.skaletz-karrer@pilz.de

# Text boxes

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland/Germany

www.pilz.com

23. Oktober 2012

Seite 1 von 2