Presseinformation

Jetzt auch analoge Eingangssignale sicher überwachen

Pilz ermöglicht neue Einsatzbereiche für Sicherheitssystem PNOZmulti

Ostfildern, 15. Oktober 2007 – Als erstes konfigurierbares Sicherheitssystem überwacht das PNOZmulti von Pilz jetzt auch sicher analoge Eingangssignale wie Strom oder Spannung. Im Bereich der Sicherheitstechnik war das bislang nur mit programmierbaren Steuerungen möglich. Mit dem analogen Eingangsmodul ist das PNOZmulti insbesondere auch für die Branchen Verfahrenstechnik und Seilbahn-/ Liftbau sowie für Brennersteuerungen geeignet. Damit erweitern sich die Einsatzmöglichkeiten des multifunktionalen Sicherheitssystems, das sich in den unterschiedlichsten Applikation des Maschinen- und Anlagenbaus etabliert hat.

Das analoge Eingangsmodul stellt zwei voneinander unabhängige sichere Eingänge zur Verfügung. Für jeden Eingang lassen sich mit wenigen Mausklicks im Konfigurationstool vom PNOZmulti bis zu acht Grenzwerte definieren. Die Eingänge eignen sich für den Anschluss von Messumformern oder Gebern mit standardisierten 10 V Spannungssignalen bzw. 20 mA Stromsignalen. Das neue Modul hat eine Baubreite von nur 45 mm und wird auf die linke Seite des PNOZmulti Basisgerätes gesteckt. Anwender profitieren von einer schnellen Inbetriebnahme und einem geringen Verdrahtungsaufwand.

Das multifunktionale Sicherheitssystem PNOZmulti ist modular erweiterbar und somit maßgeschneidert für den jeweiligen Einsatz. Seine Vorteile kommen vor allem dann zum Tragen, wenn es mehrere Sicherheitsfunktionen zu überwachen gilt. Darüber hinaus kann das PNOZmulti auch Standardsteuerungsfunktionen übernehmen.

Die Besonderheit: statt zu verdrahten erstellt der Anwender seine Sicherheitsschaltung beim PNOZmulti mit einem intuitiv bedienbaren Konfigurationstool am PC. Das spart nicht nur Zeit, sondern ist auch kinderleicht. Die fertige Konfiguration wird per Chip-Karte in das Basisgerät übertragen.

Nachträgliche Änderungen oder Anpassungen lassen sich über den PNOZmulti Configurator einfach und schnell realisieren. Damit ist das PNOZmulti so einfach wie ein PNOZ, aber so flexibel wie eine Steuerung.

Pilz hat die Produktfamilie PNOZmulti kontinuierlich ausgebaut. Neben einer Vielzahl von Sicherheitsfunktionen überwacht das Sicherheitsschaltgerät auch Antriebe auf Stillstand und Drehzahl und bietet eine wirtschaftliche Lösung für die Überwachung und Steuerung von Pressen.

Zeichen: 2.238

Download von Foto und Textdatei unter www.pilz.de.

Um direkt auf die entsprechende Internetseite im Pressezentrum zu gelangen, geben Sie auf der Einstiegsseite www.pilz.com rechts oben den Webcode 3611 ein.

Pressefoto (Pilz GmbH & Co. KG)

Mit der sicheren Überwachung analoger Eingangssignale bietet das Sicherheitssystem PNOZmulti jetzt noch mehr Einsatzmöglichkeiten

Pilz GmbH & Co. KG

Pilz ist heute mit weltweit über 1.200 Mitarbeitern international agierender Technologieführer in der sicheren Automatisierungstechnik. In diesem Bereich entwickelt sich Pilz konsequent zum Komplettanbieter mit Lösungen für die Sicherheits- und Steuerungstechnik.

Neben dem Stammhaus in Deutschland ist Pilz mit 24 Niederlassungen und vielen Vertretungen auf allen Kontinenten vor Ort.

Zu den Produkten zählen Sensorik, elektrische Überwachungsgeräte, Automatisierungslösungen mit Motion Control, Sicherheitsschaltgeräte, programmierbare Steuerungssysteme sowie der Bereich Bedienen und Beobachten. Für die industrielle Vernetzung stehen sichere Bussysteme zur Verfügung.

Pilz bietet darüber hinaus ein umfassendes Dienstleistungsprogramm, zu dem auch ein vielfältiges Schulungsangebot gehört. Mit Sicherheitsberatung und Engineering steht ein durchgängiger und kompetenter Service zur Verfügung - von der sicherheitstechnischen Überprüfung des Maschinenparks über die Risikoanalyse bis zur Systemintegration und Verifikation beim Kunden.

# Text boxes

Anschrift/	Pilz GmbH & Co. KG
Address:	Sichere Automation
	Felix-Wankel-Straße 2
	73760 Ostfildern
	Deutschland/Germany

Kontakt für 	Nicole Oberender

Journalisten/	Presse- und

Contact for	Öffentlichkeitsarbeit/

Journalists:	Public Relations

Telefon/Phone:	+49 711 3409-158

Telefax/Fax:	+49 711 3409-9158

E-Mail:	n.oberender@pilz.de

Internet:	www.pilz.com

Datum/Date:	15. Oktober 2007

Seite/Page:	1/2