Presseinformation

Sicherer Näherungsschalter PSENini von Pilz erweitert Sensorik-Portfolio

Berührungslos sicher überwachen

Ostfildern, 21. Februar 2011 – Ab sofort ergänzt der sichere Näherungsschalter PSENini das Portfolio von Pilz im Bereich der sicheren Sensorik. PSENini erfasst berührungslos die Annäherung metallischer Objekte. Anwendungen mit mehreren Positionen –lange Nocken oder Drehbewegungen – werden sicher erfasst. Die verschleißfreie Technik eignet sich insbesondere für hohe Schaltfrequenzen und gewährleistet eine hohe Produktivität und lange Lebensdauer.

PSENini stehen in IP67 Ausführung zur Verfügung und sind somit für den Einsatz unter erschwerten industriellen Bedingungen wie starker Verschmutzung, Erschütterung oder Vibration geeignet.

Die sicheren Näherungsschalter liefern Signale über Positionen und Endlagen und erfassen mit hoher Wiederholgenauigkeit metallische Objekte. So lassen sich Positionen von Maschinenteilen wie etwa Drehtellern oder Tischen oder auch Drehbewegungen von Robotern sicher überwachen, damit der Fertigungsprozess nicht gefährdet wird.

Die sicheren Näherungsschalter bieten kurze Reaktionszeiten sowie eine bedienerfreundliche Diagnose über LED. Damit lassen sich Fehlerursachen im Fall einer sicherheitstechnischen Abschaltung der Maschine schnellstmöglich erfassen.

Sichere Näherungsschalter PSENini sind – auch in Kombination mit Sicherheitsschaltern PSENcode und Schutztürsystemen PSENslock von Pilz – in Reihe schaltbar.

Die Reihenschaltung erspart Eingänge und somit Verdrahtungsaufwand. Dies reduziert Aufwand und Kosten bei Projektierung und Montage. Auch lassen sich über sichere Halbleiterausgänge bestehende Maschinen und Anlagen einfach nachrüsten.

Gleich ob einzeln oder in Reihe geschaltet, die sicheren Näherungsschalter erfüllen Sicherheitsanforderungen, für Anwendungen bis PL e nach EN/ISO 13849-1 bzw. Kat. 4 nach EN 954-1 und SIL CL 3 nach EN62061.

Zeichen: ca. 1.762

Download von Text und Foto unter www.pilz.de.

Um direkt auf die entsprechende Internetseite im Pressezentrum zu gelangen, geben Sie auf der Einstiegsseite www.pilz.de rechts oben den Webcode 7105 ein.

Pressefoto (Pilz GmbH & Co. KG)

Sichere Näherungsschalter PSENini erfassen Bewegungen mit mehreren Positionen sicher

Pilz GmbH & Co. KG

Pilz ist heute mit weltweit über 1.400 Mitarbeitern international agierender Technologieführer in der Automatisierungstechnik. In diesem Bereich entwickelt sich Pilz konsequent zum Komplettanbieter mit Lösungen für die Sicherheits- und Steuerungstechnik.

Neben dem Stammhaus in Deutschland ist Pilz mit Tochtergesellschaften und Außenstellen in 26 Ländern vertreten.

Zu den Produkten zählen Sensorik, elektronische Überwachungsgeräte, Automatisierungslösungen mit Motion Control, Sicherheitsschaltgeräte, programmierbare Steuerungssysteme sowie der Bereich Bedienen und Beobachten. Für die industrielle Vernetzung stehen sichere Bussysteme, Ethernetsysteme sowie industrielle Funksysteme zur Verfügung.

Pilz bietet darüber hinaus ein umfassendes Dienstleistungsprogramm, zu dem auch ein vielfältiges Schulungsangebot gehört. Mit Sicherheitsberatung und Engineering steht ein durchgängiger und kompetenter Service zur Verfügung - von der sicherheitstechnischen Überprüfung des Maschinenparks über die Risikoanalyse bis zur Systemintegration und Verifikation beim Kunden.

# Text boxes

Anschrift/	Pilz GmbH & Co. KG
Address:	Sichere Automation
	Felix-Wankel-Straße 2
	73760 Ostfildern
	Deutschland/Germany

Kontakt für 	Sabine Karrer

Journalisten/	Presse- und

Contact for	Öffentlichkeitsarbeit/

Journalists:	Public Relations

Telefon/Phone:	+49 711 3409-7009

Telefax/Fax:	+49 711 3409-97009

E-Mail:	s.skaletz-karrer@pilz.de

Internet:	www.pilz.com

Datum/Date:	21.Februar 2011

Seite/Page:	1/3