Det konfigurerbare styringssystem PNOZmulti 2 fra Pilz – nye udvidelsesmoduler, der giver mere fleksibilitet

Ostfildern, 2 maj 2013 – Der er nu nye udvidelsesmoduler for sikkerhed og kommunikation til det konfigurerbare styringssystem PNOZmulti 2. Derudover kan basismodulet PNOZ m B0 nu udvides med fire moduler. Med PNOZmulti 2 kan der således fleksibelt implementeres sikkerhedsløsninger med forskellige størrelser til forskellige behov. Det multifunktionelle styringssystem, der er enkelt at konfigurere, er skræddersyet til brug på mange områder inden for anlægs- og maskinbyggeri, især når flere sikkerhedsfunktioner – som f.eks. nødstop, lysbomme og beskyttelsesdøre – skal overvåges på en maskine.

Basismodulet PNOZ m B0 kan fra version 1.1 nu anvendes i højre side med op til fire udvidelsesmoduler. Med dette modul kan antallet af sikkerhedsfunktioner som f.eks. nødstop, beskyttelsesdøre, lysbomme og tohåndskontakter øges. Dermed kan flere sikkerhedsfunktioner overvåges enkelt og fleksibelt. PNOZmulti 2 sørger på denne måde for endnu mere fleksibilitet, både hvad angår en applikations størrelse og de individuelle krav.

Det kun 45 mm smalle basismodul har 20 sikre indgange og fire sikre halvlederudgange indtil PL e og SIL CL 3. Basismodulet forbruger op til 80 procent mindre energi end lignende produkter. Omregnet til CO2-forbrug betyder dette ved 4800 driftstimer en besparelse på op til 6,39 kg kuldioxid om året for hver anvendt styring.

Nye udvidelsesmoduler til modulær udbygning

Som supplement til det allerede eksisterende sikre indgangs-/udgangsmodul med otte sikre indgange og fire sikre halvlederudgange kommer der nu til modulær udbygning på højre side et indgangsmodul med 16 sikre indgange og et ind-/udgangsmodul med fire sikre indgange og fire sikre relæudgange. På venstre side af basismodulet giver kommunikationsmodulerne med enten et serielt eller et ETH-interface samt feltbusmodulerne PROFIBUS-DP og CANopen nu også mulighed for med PNOZmulti 2 at udveksle data med diverse styringssystemer. For brugerne betyder det en endnu mere fleksibel tilslutning til eksisterende og nye applikationer, fordi den er mere åben.

Konfigurationsværktøjet PNOZmulti Configurator

Den nye hardware kan anvendes med den aktuelle version 9.2.0 af PNOZmulti Configurator. Med softwareværktøjet kan der spares tid og omkostninger i alle udviklingsfaser lige fra planlægning og projektering til vedligeholdelse. Sikkerhedskredsløbet udarbejdes helt enkelt på en pc og kan fleksibelt tilpasses til ændrede applikationer.

Characters: 2.402

| < | Billedtekst: Der er nu flere I/O- og kommunikationsmoduler til det konfigurerbare styringssystem PNOZmulti 2. Press photo: Pilz GmbH &.CO |
| --- | --- |

Tekster og fotos ligger også klar til download på adressen www.pilz.dk. Du kommer direkte til den pågældende internetside i pressecentret ved at indtaste webkoden 9884 til højre på startsiden.

Pilz GmbH & Co. KG

Pilz har over 1.700 medarbejdere i hele verden. Virksomheden er aktiv på det internationale marked og førende inden for automatiseringsteknologi. Pilz udvikler sig konsekvent til totaludbyder af løsninger til sikkerheds- og styringsteknik inden for dette område. Ud over hovedkvarteret i Tyskland er Pilz repræsenteret på alle kontinenter med 30 datterselskaber og filialer.

Med til produkterne hører sensorteknologi, elektroniske overvågningsmoduler, automatiseringsløsninger med Motion Control, sikkerhedsrelæer, programmerbare styringssystemer samt området Betjening og overvågning. Sikre bussystemer, Ethernet-systemer og industrielle, trådløse systemer står til rådighed for industrielle netværk.

Derudover tilbyder Pilz et omfattende program af serviceydelser med alsidige kursustilbud. Desuden stiller Pilz komplet og kompetent service til rådighed i form af sikkerhedsrådgivning og udvikling.

Kontaktperson for journalister:

DK FI SE

Mike Milther Uppdal

Telephone: +45 74436332

Telefax: +45 74436342

E-Mail: m.uppdal@pilz.dk

Pilz Skandinavien K/S

Safe Automation

Ellegardvej 25 L

6400 Sonderborg

Denmark